ООО «Офис-Партнер плюс» ИНН 2130070059 КПП 213001001

Адрес:428024, ЧР, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 62 Г

ОКПО 61939085 ОГРН 1102130002853

ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»  БИК 046311808

К/с № 30101810600000000808 Р/с № 40702810900000026713

Контакты: тел/факс (8352) 63-76-00, 38-35-30 89276683530

e-mail: mirupakovki@inbox.ru

Паллетоупаковщик Vasco 200 для упаковки паллет в стретч-пленку.

Паллетоупаковщик  Vasco 200 производства Ear-flap, Испания представляет собой машину традиционного типа для упаковки паллет в стрейч-пленку. Это надежная, простая в управлении и обслуживании машина, которая отлично справляется с упаковкой наравне с дорогостоящими паллетоупаковщиками. Стандартная версия модели Vasco 200  оснащена кареткой с механическим тормозом. Производителем предусмотрена возможность снабжения машины кареткой с электромагнитным тормозом, а также кареткой с предварительным растяжениям пленки и целым рядом прочих опций, которые помогут персонализировать машину в соответствии с требованиями клиента. Процесс работы модели Vasco 200  управляется ПЛК с ЖКД дисплеем, который способствует простому техническому обслуживанию и минимальным затратам на ремонт машины в отличие от других машин данного класса. Двигатели  контролируются инвертерами, препятствующими возникновению рывков при запуске и остановке поворотной платформы.

Процесс работы машины простой: после того, как паллета установлена на платформу, необходимо закрепить на ее основании конец пленки и запустить машину. После этого начнется автоматический процесс упаковки согласно предварительным настройкам, в конце которого оператору нужно всего лишь обрезать пленку и снять паллету с платформы.

Модель Vasco 200 – это надежная и прочная машина европейского производителя, гарантия эффективной и бесперебойной работы.

Технические характеристики (стандартная комплектация):

| Высота колонны | 2600 мм |
| --- | --- |
| Мах высота паллеты | 2400 мм |
| Макс. вес груза | 2000 кг |
| Диаметр платформы | 1,65 м |
| Электрические характеристики | 220В/50Гц/1 фаза |
| Скорость вращения поворотного стола | 4-12 об/мин |
| Установленная мощность | 1 кВт |
| Степень электрической защиты | IP-43 |
| Уровень шума | < 70 дБ (A) |
| Общий вес | 400 кг |

Основные характеристики:

- Определение высоты паллеты посредством фото датчика.

- Шарнирное крепление колонны.

- Плавный запуск и остановка поворотной платформы.

- Регулируемая скорость движения каретки в нижней и верхней части паллеты.

- Программы обмотки:

- Двунаправленное движение каретки: вверх-вниз;

- Однонаправленное: только вверх или только вниз;

- С паузой для накрытия верха паллеты.

- Управление вручную.

- Счетчик циклов обмотки.

- Независимое количество обмоток паллеты в верхней и нижней части паллеты.

- Дополнительные обмотки в любой части паллеты.

- Контроль ПЛК с ЖКД дисплеем.

- Эргономичная панель управления.

- Отверстия в платформе для вил погрузчика.

Виды кареток

КАРЕТКА С МЕХАНИЧЕСКИМ ТОРМОЗОМ

Дает возможность отрегулировать натяжение пленки вручную и улучшает качество обмотки. Натяжение пленки регулируется вручную.

КАРЕТКА С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ТОРМОЗОМ

Позволяет экономить пленку и улучшить качество обмотки.

Натяжение пленки регулируется через панель управления.

МОТОРИЗИРОВАННАЯ КАРЕТКА С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ РАСТЯЖЕНИЕМ ПЛЕНКИ

Позволяет автоматически  регулировать предварительное растяжение пленки, улучшая качество обмотки. Сила натяжения пленки регулируется на панели управления. В зависимости от качества пленки данная каретка дает возможность установить коэффициент растяжения до 300% (1 м  4 м). Растяжение пленки регулируется через панель управления.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

- Подъездная рампа:

Облегчает погрузку и разгрузку груза при помощи вилочного автопогрузчика или гидравлической тележки.

- Рама для установки машины в пол:

- Механизированное верхнее прижимное устройство:

Данное устройство предназначено для стабилизации неустойчивых грузов во время обмотки.

Для активации прижимного устройства поверните переключатель в позицию «вверх» или «вниз». После того, как прижимное устройство достигнет верхней части груза, оно автоматически остановится.

Существует две версии прижимного устройства: для легких и для плоских грузов (таких как двери, окна и т.п.)

- Держатель для воздушно-пузырчатой пленки:

Данный держатель может использоваться для прокладывания пузырчатой пленки или пеноматериала между грузом и стрейч-пленкой для противоударной защиты груза.

Опции:

- Подъездная рампа.

- Подъездная рампа XL для вилочного автопогрузчика.

- Подъездная рампа с весами.

- Подъездная рампа из нержавеющей стали.

- Каретка с прямодействующим тормозом для перфорированной пленки.

- Каретка с электромагнитным тормозом.

- Каретка с предварительным растяжением (М).

- Колонна высотой 3.000 мм (макс. высота паллеты 2.800 мм).

- Комплект для крепления машины.

- Рама для установки машины в пол (1.650 мм/2000 мм).

- Весы рамы для установки машины в пол (1650 мм).

- Поворотная платформа диаметром 2000 /3000 мм.

- Верхнее прижимное устройство (механическое).

- Верхнее прижимное устройство (механическое) для плоских грузов (окон, дверей).

- Корпус из нержавеющей стали.

- Машина в соответствии со стандартом ATEX (для работы во взрывоопасной среде).

| НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОПЦИИ | Цена в евр., в т.ч. НДС |  |
| --- | --- | --- |
| Подъездная рампа |  |
| Каретка: прямодействующий тормоз для перфорированной пленки |  |
| Каретка: электромагнитный тормоз |  |
| Каретка: механический тормоз (стандарт) |  |
| Каретка: предварительное растяжение (М) |  |
| Колонна 3.000 мм (макс. высота паллеты 2.800 мм) |  |
| Комплект для крепления машины |  |
| Рама для весов, при установки машины в пол (1650 мм) |  |
| Рама для установки машины в пол (1.650 мм) |  |
| Рама для установки машины в пол (2000 мм) |  |
| Подъездная рампа из нержавеющей стали |  |
| Рама для установки машины в пол из нержавеющей стали (1.650 мм) |  |
| Машина из нержавеющей стали |  |
| Поворотная платформа диаметром 2000 мм. |  |
| Взвешивающее устройство (6 датчиков нагрузки и дисплей) |  |
| Верхнее прижимное устройство (механическое) |  |
| Верхнее прижимное устройство (механическое) для плоских грузов |  |

Simply (PKG, Италия), предназначен для упаковки продукции на паллете в стрейтч-пленку.

Рисунок 1- Паллетоупаковщик PKG Simply

Рисунок 2 – габариты оборудования

Основные технические характеристики:

| Диаметр поворотного стола | 1650 мм |
| --- | --- |
| Максимальная грузоподъемность | 2000 кг |
| Максимальные габариты паллет | 1200 х 1000 мм |
| Макс. высота груза (с паллетом) | 2150 мм |
| Каретка с механическим фрикционным тормозом, регулируемым на каретке |  |
| Определение высоты груза при помощи фотодатчика |  |
| Плавный пуск и остановка в фазе при помощи инвертора |  |
| Скорость поднятия и опускания каретки регулируется независимым инвертором |  |
| Звуковой сигнал начала и завершения цикла обмотки |  |
| Останов безопасности, установленный под кареткой |  |

Параметры регулируемые с панели управления:

Раздельное кол-во витков внизу и вверху груза на паллете

Скорость вращения поворотного стола

Раздельная регулировка скорости каретки подъем/спуск

Задержка фотодатчика

Ручное управление

Установка высоты груза (для работы без фотодатчика)

Циклы упаковки:

Цикл вверх и вниз

Цикл только вверх или только вниз

Ручной цикл

Возможно осуществлять следующие циклы упаковки:

- Цикл с прокладкой листа (для герметичной упаковки)

- Цикл с установленной высотой груза (для работы без фотодатчика)

- Витки усиления при помощи ручного управления

- Упаковка по слоям

| Наименование | К-во | Цена в Евро с НДС 18% |
| --- | --- | --- |
| Паллетоупаковщик Simply 1650mm | 1 |  |
| Подъездная рампа | 1 |  |

Полуавтоматическая машина для горизонтальной обмотки в стрейч-пленку Neleo 160

Применение: Упаковка, группировка и защита длинномерной продукции, такой как профили, алюминиевые планки, трубы, жалюзи, рамы, окна и т.п.

Рабочий процесс: Пользователь размещает продукт вручную и проталкивает его на гравитационный роликовый конвейер до кольца. Нажимает педаль, и машина упаковывает продукт в пленку стрейч. Затем пользователь вручную снимает полностью упакованный продукт с разгрузочного гравитационного конвейера.

Стандартные характеристики:

- Стальная станина, окрашенная в серый и зеленый цвет.

- Кольцо, вмонтированное в станину, окрашено в желтый цвет.

- Система работает с двумя рулонами пленки одновременно для усиленной и быстрой обмотки продукта или с одним рулоном для стандартной упаковки продукта. Могут применяться одновременно два рулона разной ширины.

- Быстрая замена рулонов без применения инструментов, оснащенная самофиксирующейся системой.

- Регулируемое натяжение пленки в зависимости от упаковываемого продукта.

- Остановка работы машины при замене рулона.

- Запуск/остановка цикла посредством педали.

- Привод кольца со специальным трапециевидным ремнем, который не требует сложного технического обслуживания и является стойким к износу.

- Панель управления и блок управления с: главным выключателем питания, индикатором питания, сигнальными лампами, кнопкой перезагрузки, экстренным выключателем.

- Упаковка машины на деревянной паллете для транспортировки.

- Машина соответствует стандартам безопасности ЕС (2006/42/СЕ, 2004/42/ЕС и 93/68/ЕЭС).

Опции:

- Двойной автоматический захват пленки и система обрезки для двух рулонов.

- Полуавтоматическая загрузка пленки после установки нового рулона.

- Система фиксации головки диспенсера в точной позиции для замены рулона.

- Дополнительные регулируемые обмотки на концах продукта для лучшей защиты.

- Сенсорный цветной дисплей для программирования и настройки параметров машины в соответствии с упаковываемым продуктом (дополнительные обмотки по краям, загрузка пленки, 6 программ обмотки, предупреждения об ошибках, обмотка продукта только по краям, 6 языков).

- Регулируемая скорость вращения каретки с пленкой (с инвертером) для установки необходимого нахлеста пленки.

- Гравитационный роликовый конвейер Ш800*Д1000 мм (рекомендуется).

- Гравитационный роликовый конвейер + система опрокидывания для смены положения продукта с вертикального на горизонтальное Ш1200*Д1500 мм.

- Стол с приводными роликами (3) треугольником для упаковки круглых продуктов.

- Боковые роликовые прижимы с ручной подгонкой.

- Мост для короткой продукции <600 мм.

- Верхний прижим с ручной подгонкой.

- Верхний ручной диспенсер воздушно-пузырчатой пленки (интегрирован в машину) для рулона до 1200 мм.

- Нижний ручной диспенсер воздушно-пузырчатой пленки для рулона до 1600 мм.

- Удаленная техническая поддержка (через Internet).

- Цвет на выбор.

- Деревянная клетка для транспортировки по морю.

- Деревянный короб для транспортировки по морю.

Технические характеристики:

| Макс./мин. длина продукта | Не ограничена/600 или 450 мм для коротких продуктов с применением моста |
| --- | --- |
| Другие размеры | См. график |
| Напряжение питания | 230 В 1 фаза |
| Мощность двигателя | 1,1 кВт |
| Потребляемая мощность | 0,52 кВт |
| Напряжения средств управления | 24 В АС |
| Скорость вращения кольца | 55 об./мин. от 5 до 60 об./мин. |
| Инвертер | Fuji (в соответствии с конфигурацией) |
| ПЛК | Omron (в соответствии с конфигурацией) |
| Воздушное давление | 6 Бар (для конфигурации с системой обрезки пленки) |
| Характеристики пленки/бумаги* |  |
| Ширина рулона | 250, 166 или 100 мм |
| Внешний/внутренний диаметр рулона | 200/38 мм |
| Толщина пленки | 20, 23, 30 или 50 мк |
| Цвет пленки | Прозрачный/непрозрачный |
| Размер машины в сборке | См. схему |
| Размер машины в упаковке | 2,55 x 2,25 x 1,50 м - 850 кг |
| Размер паллеты с пленкой | 1,00 х 1,20 х 1,80 м – 783 кг |

Цены:

| Стандартная машина: |  |
| --- | --- |
| Орбитальный упаковщик в пленку стрейч Neleo 160 |  |
| Опции: |  |
| Автоматическая система обрезки стрейч-пленки для 2х рулонов с регулируемой скоростью, сенсорным дисплеем |  |
| Гравитационный роликовый конвейер, ПВХ, Ш1000хД1000 |  |
| Гравитационный роликовый конвейер, ПВХ, Ш1000хД2000 |  |
| Гравитационный роликовый конвейер, ПВХ, Ш1000хД3000 |  |
| Нижний ручной диспенсер воздушно-пузырчатой пленки для рулона до Ш1600 мм. |  |
| Рулон стрейч пленки Ш25см*23 мк |  |

# Text boxes

- Весы: Позволяют взвешивать груз с высокой точностью. Вес отображается на экране панели управления, который можно поворачивать под удобным углом.

Прижимное устройство для плоских грузов

Прижимное устройство для легких грузов