ООО «Офис-Партнер плюс» ИНН 2130070059 КПП 213001001

Адрес:428024, ЧР, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 62 Г

ОКПО 61939085 ОГРН 1102130002853

ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г. Саратов БИК 046311808

К/с № 30101810600000000808 Р/с № 40702810900000026713

Контакты: тел/факс (8352) 63-76-00, 38-35-30 89276683530

e-mail: mirupakovki@inbox.ru

Полуавтоматические стреппинг-машины серии ТР-202.

Стреппинг-машины серии ТР-202 – это качественные и надежные машины, предназначенные для работы с полипропиленовой (ПП) лентой. Машины могут работать на ленте шириной от 6 до 15,5мм. Скрепление ленты происходит методом термосварки.

Полуавтоматы серии ТР-202 могут применяться с упаковкой не ограниченного размера.

В машинах доступны следующие регулировки: силой натяжения ленты, температурой нагревательного элемента и длиной выброса ленты.

Принцип работы полуавтоматической машины:

- Машина автоматически выбрасывает ленту на рабочий стол на заданную длину;

- Оператор кладет упаковку на рабочий стол машины;

- Свободным концом ленты обводит вокруг упаковки и вставляет ленту в приёмное устройство машины;

- Машина автоматически производит натяжку, сварку и обрезку ленты.

Стреппинг-машины серии ТР-202 это:

- высокое качество и простой дизайн;

- простота в эксплуатации и простое обслуживание;

- рабочий стол изготовлен из нержавеющей стали;

- механическое натяжение;

- жесткие ролики с тормозом;

- энергоэффективность, двигатель запускается только при необходимости;

- надежная система управления;

- доступность для любого бюджета;

- проверенное качество.

Полуавтоматическая стреппинг-машина ТР-201 (с закрытым корпусом).

| Технические характеристики |
| --- |
| Скорость обвязки | 2,5 сек/обв. |
| Ширина ленты | 6÷15,5 мм |
| Управление силой натяжения ленты | механическое |
| Сила натяжения ленты max | 15-45 кг |
| Размер упаковки: |  |
| min | 120 х 30 мм |
| max | не ограничен |
| Напряжение питания | 220 В (50 Гц) |
| Мощность | 200 Вт |
| Внутренний диаметр бобины ленты | 200мм |
| Вес ТР-201 | 100кг |
| Габаритные размеры | 910 х 582 х 785 мм |

Полуавтоматическая стреппинг-машина ТР-202 (с открытым корпусом).

| Технические характеристики |
| --- |
| Скорость обвязки | 2,5 сек/обв. |
| Ширина ленты | 6÷15,5 мм |
| Управление силой натяжения ленты | механическое |
| Сила натяжения ленты max | 15÷45 кг |
| Размер упаковки: |  |
| min | 120 х 30 мм |
| max | не ограничен |
| Напряжение питания | 220 В (50 Гц) |
| Мощность | 200 Вт |
| Внутренний диаметр бобины ленты | 200мм |
| Вес ТР-201 | 80кг |
| Габаритные размеры | 902 х 586 х 760 мм |

Полуавтоматическая стреппинг-машина ТР-202L (с низким столом).

Машины предназначены для работы с большой и тяжелой продукцией (упаковкой)

Полуавтоматическая стреппинг-машина ТР-203

(с уменьшенным рабочим столом).

Машины разработаны специально для банков, офисов, книжных магазинов и универмагов, где есть ограничения в площади помещения.

Стреппинг-машины серии ТР-502.

Стреппинг-машина ТР-501 «Genesis» (с закрытым столом).

Стреппинг-машина ТР-502 «Genesis» (с открытым столом).

Стреппинг-машины серии ТР-502 – это полуавтоматические машины нового поколения.

Инновационная и наиболее современная полуавтоматическая машина производства фирмы Transpak. Она работает удивительно тихо, поэтому идеально подходит для использования в офисе, как и в любых промышленных или коммерческих зданиях.

Минимальное количество подвижных частей и простая конструкция обвязывающей головки гарантируют простоту технического обслуживания данной стреппинг-машины и не требуют больших затрат при эксплуатации. Она потребляет действительно мало энергии!

Процесс работы на полуавтоматической машине для обвязки ПП лентой ТР-502 простой:

- Выберите длину выброса ленты и силу натяжения ленты на панели управления, после чего машина автоматически подаст ленту заданной длины.

- Оберните упаковку лентой и вставьте ленту во входное отверстие для ленты.

- Все остальное сделает за Вас машина: автоматически произведет натяжение, сварку и обрежет ленту.

Основные характеристики стреппинг-машины ТР-502:

- Прочный и надежный корпус

- Соединение концов ленты осуществляется по технологии термосварки.

- Низкий уровень шума во время работы обвязывающей головки

- Настройка длины подачи ленты на передней панели управления

- Управление температурой сварки с помощью специального датчика, что обеспечивает высокую эффективность сварки и прочный сварочный шов

- Напряжение питания двигателя и термоэлемента = 24 В = гарантия безопасной работы.

- Высокая эффективность использования энергии: двигатель машины запускается исключительно по мере надобности

- Прочные ролики с тормозом для надежной фиксации машины

Преимущества стреппинг-машины ТР-502:

|  | Компактная механическая обвязывающая головка Конструкция головки разработана таким образом, что она содержит на 30% меньше движущихся частей, чем обвязывающие головки традиционных стреппинг-машин данного класса, что облегчает ее техническое обслуживание. В конструкции не использованы ремни, цепи или шкивы. Таким образом, данная обвязывающая головка является практически бесшумной. |  | Электронный контроль натяжения ленты Изменить силу натяжения лены (8-45 кг) легко с помощью передней панели управления. Большой главный выключатель Главный выключатель с возможностью блокировки разработан в соответствии со стандартами ЕС и обеспечивает безопасную работу машины. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Регулируемая высота стола Высота стола регулируется от 780 мм до 950 мм. |  |  |

# Text boxes

| Технические характеристики |
| --- |
| Скорость обвязки | 2,5 сек/обв. |
| Ширина ленты | 6÷15,5 мм |
| Управление силой натяжения ленты | механическое |
| Сила натяжения ленты max | 15÷45 кг |
| Размер упаковки: |  |
| min | 120 х 30 мм |
| max | не ограничен |
| Напряжение питания | 220 В (50 Гц) |
| Мощность | 200 Вт |
| Внутренний диаметр бобины ленты | 200мм |
| Вес ТР-201 | 80кг |
| Габаритные размеры | 1476 х 586 х 372 мм |

| Технические характеристики |
| --- |
| Скорость обвязки | 2,5 сек/обв. |
| Ширина ленты | 6÷15,5 мм |
| Управление силой натяжения ленты | механическое |
| Сила натяжения ленты max | 15÷45 кг |
| Размер упаковки: |  |
| min | 120 х 30 мм |
| max | не ограничен |
| Напряжение питания | 220 В (50 Гц) |
| Мощность | 200 Вт |
| Внутренний диаметр бобины ленты | 200мм |
| Вес ТР-201 | 80кг |
| Габаритные размеры | 632 х 422 х 805 мм |

| Технические характеристики: |
| --- |
| Скорость обвязки | 1,5 сек/обв. |
| Ширина ленты | 5÷13 мм |
| Размер упаковки: |  |
| min | 120 х 30 мм |
| max | не ограничен |
| Управление силой натяжения ленты | электронное |
| Сила натяжения ленты | 3÷45 кг |
| Напряжение питания | 220 В (50 Гц) |
| Мощность | 500 Вт |
| Внутренний диаметр бобины ленты | 200мм |
| Вес | 90 кг |
| Габаритные размеры | 850 х 560 х 780÷950 мм |

| Технические характеристики: |
| --- |
| Скорость обвязки | 1,5 сек/обв. |
| Ширина ленты | 5÷13 мм |
| Размер упаковки: |  |
| min | 120 х 30 мм |
| max | не ограничен |
| Управление силой натяжения ленты | электронное |
| Сила натяжения ленты | 3÷45 кг |
| Напряжение питания | 220 В (50 Гц) |
| Мощность | 500 Вт |
| Внутренний диаметр бобины ленты | 200мм |
| Вес | 70 кг |
| Габаритные размеры | 850 х 560 х 780÷950 мм |